## Slide 1
전기차 충전구역 AI 화재 조기감지 시스템 구매 입찰 공고
공동주택관리법 및 같은 법 시행령, 국토교통부 고시 제2024-196호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」에 따라 당 아파트 전기차 충전구역 AI 화재 조기감지 시스템 구매 사업자를 아래와 같이 선정하고자 공고합니다.
1. 단지 개요
단지명: 울산지웰시티자이 2단지 아파트
소재지: 울산광역시 동구 서부로 51
단지규모: 1,316세대
2. 입찰의 방법
입찰종류: 일반경쟁입찰
낙찰방법: 최저낙찰제 (규격 및 성능 적합 업체에 한함)
입찰방법: 전자입찰 (K-apt 공동주택관리정보시스템)
3. 입찰에 부치는 사항 (사업내용)
사업명: 전기차 충전구역 AI 화재 조기감지 시스템 구매
사업내용:
  기존 설치된 CCTV 영상을 활용한 AI 영상분석 기반 화재 조기감지 시스템 구축
  별도의 CCTV를 추가 설치하지 않고 기존 CCTV 영상을 분석하여 운용 가능한 시스템일 것.
  AI 서버 또는 AI 영상분석 장비를 이용하여 연기 및 불꽃을 실시간 분석할 것.
  화재 의심 상황 발생 시 관리자 스마트폰 앱(Push 알림)으로 즉시 알림을 제공할 것.
  관리자 앱에서는 연기 또는 불꽃이 감지된 스냅샷 이미지를 함께 제공하여 관리자가 실제 화재 여부를 즉시 확인할 수 있을 것.
  관리자의 승인 후 119 신고를 지원하는 기능 또는 원터치 신고 기능을 제공할 것.
  기존 CCTV 시스템과 호환되어야 하며 ONVIF 또는 이에 준하는 표준 프로토콜을 지원할 것.
  24시간 실시간 감시가 가능하여야 한다.
  AI 분석서버는 공급업체가 직접 설치 및 시운전하여 정상 운영 상태로 인도할 것.
  시스템 설치 후 관리실 직원 및 보안요원 대상 관리자 교육을 실시할 것.
  무상 유지보수 및 하자보증기간은 준공일(검수완료일)로부터 2년 이상으로 한다.
4. 시스템 성능 및 품질기준 (참가업체 제품 기준)
기존 CCTV 영상 활용 가능 및 Full HD(1920×1080) 이상 영상 분석 지원
연기 및 불꽃 동시 검출이 가능할 것.
제안 제품은 공인기관의 품질인증(GS인증 등) 또는 이에 준하는 인증을 받은 제품이거나 동등 이상의 성능을 입증할 수 있는 제품일 것. (증빙 서류 제출)
AI 영상분석 관련 특허 또는 적법한 사용권을 보유한 제품일 것. (증빙 서류 제출)
개인정보보호법 등 관련 법령을 철저히 준수할 것.
5. 입찰 참가자격
국토교통부 고시 제2024-196호 제26조(참가자격의 제한) 각 호에 해당하지 않는 업체
정보통신공사업법에 따른 정보통신공사업 등록업체
본 사업의 공고 내용 및 성능 기준에 부합하는 시스템 공급 및 설치가 가능한 업체

## Slide 2
6. 제출서류 (K-apt 전자입찰 시스템 등록)
입찰서 1부 (K-apt 시스템 입력)
입찰보증금 (입찰금액의 5% 이상의 보증서 또는 증권)
물품 산출내역서 1부
사업자등록증 사본 및 정보통신공사업 등록증 사본 각 1부
국세 및 지방세 완납증명서 각 1부 (입찰공고일 이후 발급분, 유효기간 이내 한함)
법인인감증명서 및 사용인감계 각 1부
행정처분확인서 1부 (입찰공고일 전일 기준 최근 1년간 지자체 발급분)
제품 카탈로그 및 성능·품질인증서 (GS인증서, 특허증 또는 적법한 사용권 증빙 등 해당 시 제출)
※ [계약 조건]: 낙찰업체는 계약 체결 시 '제조사 또는 총판의 기술지원확약서'를 반드시 제출하여야 함.
7. 서류 제출 및 마감
제출기한: 2026년 8월 3 일 (월요일) 오후 17:00까지
제출방법: K-apt 공동주택관리정보시스템 전자등록
8. 개찰
개찰일시: 2026년 8월4일 (화요일) 오전 09:00 이후 (당 아파트 입찰담당자 PC)
9. 낙찰자 결정
입찰참가 자격과 시방(성능) 요건을 모두 충족하는 업체 중 최저가격 입찰자를 낙찰자로 선정한다.
동일가격 입찰자가 2인 이상인 경우 공개추첨으로 결정한다.
10. 계약조건 및 기타사항
낙찰자는 낙찰 통보일로부터 10일 이내에 계약을 체결해야 하며, 기간 내 계약 미체결 시 낙찰은 무효로 하고 입찰보증금은 당 아파트에 귀속됨.
계약체결 시 계약금액의 10%에 해당하는 계약이행보증서(또는 증권)를 제출하여야 함.
설치 공사 중 발생하는 안전사고 및 시설물 훼손에 대한 모든 민·형사상 책임은 낙찰자에게 있으며 원상복구 하여야 함.
국토교통부 고시 제2024-196호 별표3(입찰의 무효)에 해당하는 입찰은 무효로 하며, 무효인 입찰은 즉시 전화, 문자, 유선 등으로 해당 업체에 통보함.
공고에 명시되지 않은 사항은 공동주택관리법령 및 국토교통부 고시 제2024-196호가 정한 바에 따름.
2026년 7월 23 일
울산지웰시티자이 2단지 아파트 입주자대표회의 회장 (직인생략)